### Pressemitteilung 	Sulz am Neckar, Februar 2014

Neue Spannphysik in der Werkstück Spanntechnik

Mit der neuen Spannphysik des „KIPP 5-Achs-Spanners kompakt“ setzen wir Maßstäbe. Das System wurde speziell zum Spannen komplexer Werkstücke auf modernen 5-Achs-Maschinen entwickelt.

Durch die Trennung der Spannkraft von der Werkstückauflage erzielen wir erheblich bessere Spannwerte. Das Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau 
des 5-Achs-Spanners.

Zudem übertragen sich nur geringe Drehmomente auf den Maschinentisch. Werkstücke werden durch einen beidseitigen Niederzugeffekt der Spannbacken fest auf die Auflagefläche gedrückt. Die intelligente Spanntechnologie erhöht die Steifigkeit der Spannung für den Einsatz höchster Schnitt- und Vorschubkräfte.

Durch die optimale Zugänglichkeit an das Werkstück können kurze Standard-Werkzeuge eingesetzt werden. Die Werkzeugkosten reduzieren sich erheblich.

Die Einspannweite des kompakten Werkzeugs, welches das HEINRICH KIPP WERK mit einer Backbreite von 90 mm oder 125 mm anbietet, ist beliebig erweiterbar. Anwender haben die Wahl zwischen glatten Spannbacken für vorgearbeitete Werkstücke oder Spannbacken mit Spannpins für die Bearbeitung von Rohteilen.

Durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala, können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden. Der Spanner kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie die gängigen Nullpunkt Spannsysteme montiert werden.

Zeichen mit Leerzeichen:

Headline:	46 Zeichen

Text:	1.396 Zeichen

Gesamt:	1.442 Zeichen

HEINRICH KIPP WERK KG

Stefanie Beck, Marketing

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

Telefon: 07454 793-30

E-Mail: s.beck@kipp.com

### Weitere Informationen und Pressefotos

Siehe www.kipp.com, Region: Deutschland, Rubrik: News/Pressebereich

### Foto

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt
Foto: KIPP

| Bilddatei: KIPP-5-Achs-Spanner kompakt_02.jpg | Bilddatei: KIPP-5-Achs-Spanner kompakt_01.jpg Bilddatei: KIPP-5-Achs-Spanner kompakt_03.jpg |
| --- | --- |